Kulich  János

riasztószerelő

5630 Békés Kossuth u.23.C.I.5.

(36) 06/30-94-34-692

Fax:    (36) 06/30-98-09-692

E-mail: kulichj@westel900.net

P U L S A R  5

KEZELÉSI UTASÍTÁS

A PULSAR RIASZTÓKÖZPONT LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT PROGRAMJAINAK PARANCSAI

- Teljes Élesítés:

Kód beadása  vagy [7] és [9] gombok együttes nyomása

- Részvédelem

Kód beadása és [][]vagy [4] és [6] gombok együttes nyomása

- Csatorna kikapcsolás:

Kód beadása   [X]  csatorna száma (-i)

- Ajtócsengetés:

[1] és [3] gombok együttes nyomása majd a csatorna száma (-i)

- Kódcsere:

[X]  Régi kód beadása   [X]  az új kód beadása kétszer

- Rendszer hatástalanítása:

Kód beadása

- Riasztás törlése:

Kód beadása kétszer

Zárás:

Minden zárás előtt győződjünk meg arról , hogy mindent becsuktunk, csak ezután kezdjük a zárási procedúrát !

A rendszer teljes élesítése:

Üsse be a 4 számjegyű kódot - VAGY - Nyomja meg a  7 és  9 gombokat egyszerre

Ekkor elindul a bekapcsolási késleltetés és megszólal a bekapcsolást jelző hang (kimeneti hangjelzés)Ezzel egyidejűleg a 7 . számú ZÖLD színű LED elkezd villogni. Hagyja  el a védett területet a bekapcsolási késleltetés letelte előtt, és zárja be jól a bejárati ajtót .Miközben elhagyja a területet , az 1-es és a 2-es zóna valószínűleg  jelezni fog ( az 1-es és a 2-es LED - ek kigyulladnak) de ez normális jelenség , ez a jelzés meg fog szűnni miután elhagyta a területet. Amikor a késleltetési idő letelt , a hangjelzés megszűnik és ekkor a rendszer éles üzemmódba kapcsol. Az élesített állapotot az jelzi hogy a 7. számú LED folyamatosan ég. Ha valamelyik érzékelő folyamatosan jelzést ad a bekapcsolás folyamán ( pl. egy ajtó nyitva maradt ) akkor a beépített hangjelző egy pulzáló hangjelzést fog adni és ebben az esetben a riasztóközpont nem fog élesedni. Ilyenkor nem kell  pánikba esni, mert a külső sziréna még  nem fog megszólalni , de a jelzést  meg kell  szüntetni, mert különben nem tudja a riasztót bekapcsolni. Ezért ilyen esetben üsse  be  a kódot,hogy elhallgattassa a belső hangjelzést , vizsgálja meg a hiba okát , és ha lehet hárítsa el ( pl . zárja vissza a nyitva maradt ajtót)

villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8

A rendszer részleges élesítése:

Ezt a fajta bekapcsolást éjszakai bekapcsolásnak is szokták nevezni , mert ilyenkor 
a rendszernek csak egy része lesz bekapcsolva . Tehát például egy családi ház esetében az ablakok , ajtók védelmét esetleg a pince vagy a garázs védelmét be tudja kapcsolni éjszakára , míg a lakáson belül szabadon mozoghat mert a belső 
mozgásérzékelők kikapcsolva maradnak. Azt hogy mely zónák tartoznak az éjszakai bekapcsoláshoz a szerelő határozza meg , ezért ezt célszerű vele előre megbeszélni.

Az éjszakai bekapcsolás menete a következő:
Nyomja meg a 4 -es és a 6 -os gombokat egyszerre . Ekkor elindul a bekapcsolási
késleltetés és megszólal a bekapcsolási hangjelzés. A szerelő úgy is programozhatja 
a központot, hogy  éjszakai bekapcsolás esetén késleltetés nélkül azonnal  élesedjen a riasztóközpont, illetve úgy is hogy éjszakai  bekapcsolásnál ne legyen bekapcsolási hangjelzés. Ha  valamelyik zóna hibát jelez bekapcsoláskor akkor azt a központ jelzi úgy hogy a zóna számának megfelelő LED ég a kijelzőn.

villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8

A rendszer élesítése csatorna kikapcsolással:

Amikor bekapcsolja a riasztóközpontot lehetősége van arra, hogy ne az egész rendszert élesítse hanem bizonyos zónákat kihagyhat a bekapcsolásból.
A PULSAR 5 központnak 4 riasztózónája van ( az  5. zóna tűz vagy támadásjelzésre szolgál ezt nem lehet kikapcsolni) és a 4 zóna közül a 2. 3. és 4. a felhasználó által szabadon kikapcsolható. Pl: a 3. zóna a garázsban lévő érzékelő és önnek valamely okból nyitva kell hagynia a garázst ,de a ház többi részében be akarja kapcsolni a riasztót, akkor a 3. zónát kikapcsolhatja.

A kikapcsolás menete a következő:
Üsse be a 4 számjegyű kódját
      -VAGY-          nyomja meg egyidejűleg a 7 - es és a 9-es gombokat
      -VAGY-          nyomja meg egyidejűleg a 4 - es és a 6-os gombokat
majd 10 másodpercen belül nyomja meg a NO - gombot ( egyes központokon 
ez az  X - jelű gomb. ) 
Ekkor megszólal az a hangjelzés amit a kimeneti késleltetéskor szokott hallani , és ezzel egyidejűleg a 7. LED elkezd villogni .A 2 .  3.  és 4. LED - ek  kigyulladnak , jelezvén hogy ezek a zónák készek a kiemelésre.

Kikapcsolható:	  3-as kikapcsolva

| villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 | villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 |
| --- | --- |

Nyomja meg azt a gombot amelyik számú zónát ki akarja emelni és az ahhoz 
tartozó LED elkezd villogni .Várjon kb. 10 másodpercet és a központ elkezdi
a bekapcsolást a kiválasztott zóna kivételével.
Ha tévedésből választott ki egy zónát akkor ezt úgy vonhatja vissza, hogy újra
megnyomja a zóna számának megfelelő gombot .
Ha meg akarja szakítani a zónakikapcsolás folyamatát  ( mégsem akar zónát
kiemelni ) akkor nyomja meg  a ' 0 ' jelű gombot és ezzel visszalép a nappali
( kikapcsolt ) üzemmódba.

Bekapcsolási probléma:

Ha a bekapcsolási késleltetés leteltekor valamelyik zóna még mindig jelez, akkor
az bekapcsolási hibát fog eredményezni. Ilyenkor a külső sziréna 5 mp. -re meg 
fog szólalni hogy figyelmeztesse a felhasználót aki  valószínűleg éppen elhagyta a 
védett területet abban a hiszemben, hogy a riasztóközpontot  rendben bekapcsolta.
5 mp. után a külső sziréna elhallgat de a belső hangjelzés teljes hangerővel tovább 
fog szólni. Ilyenkor a központ kijelzőjén azt láthatja, hogy a 7-es és 8-as LED és 
 a hibát okozó zónához tartozó LED villog. Újból be kell ütni a kódot, hogy 
elhallgattassa a hangjelzést és meg kell szüntetni a hiba okát.

A RIASZTÓRENDSZER KIKAPCSOLÁSA:

Ha a központ be van kapcsolva és ön belép a védett területre a bejárati útvonalon
akkor elindul a BELÉPÉSI  KÉSLELTETÉS és megszólal egy szaggatott hang-jelzés . ( ha nem a bejárati útvonalon keresztül lép be a területre akkor a külső sziréna azonnal meg fog szólalni) Még mielőtt a késleltetési idő letelne menjen oda a riasztóközponthoz és a 4 jegyű kódszámával kapcsolja ki a központot.
Ha hibásan ütötte be a kódszámot nem kell pánikba esni nyugodtan próbálja 
újra beütni a helyes kódszámot. Ha a központ  elfogadta a kódot, akkor a gyors
hangjelzés elhallgat , ha nem,akkor tovább folytatja a csipogást.
Ha minden  rendben van és a központ elfogadta a kódot, akkor a hangjelzés elhallgat  és a 7. - számú LED is elalszik , ez jelzi hogy a központ ki van kapcsolva.

Belépés:		   kikapcsolva:

| villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 | villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 |
| --- | --- |

Támadásjelző riasztás:

A támadásjelzővel lehet helyi riasztást adni, mely szaggatott jelzéssel szirénázik.

A kód beadásával lehet megszüntetni a jelzést (a kijelzőn az 5-ös és a 8-as LED világít)

villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8

Kódcsere:

Csak érvényes , felhasználói kóddal lehetséges a kódszám átírása !

A kódcsere menete a következő:

- Nyomja meg a [X] - et

- Üsse be a régi felhasználói kódot

- Nyomja meg újból a [X] - et

- A kijelzőn kigyullad négy LED , várja az új kódot

- A számok beütésekor mindig kialszik egy, amikor beütöttük mind a négyet akkor újból kigyullad négy LED , hogy ismételjük meg újból a beütést

- Ha sikeres volt a kódcsere akkor kialszanak a LED - ek

Növekvő és csökkenő számsorrendet kerülje !!

várja a kódot:	  kód beírás alatt	     ismételje meg a beírást

| villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 ! | villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 ! | villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 ! |
| --- | --- | --- |

Ajtócsengő ki- és bekapcsolása:

A rendszernek van egy úgynevezett „látogatócsengő funkciója”. Ez azt jelenti , hogy ha a bejárati ajtóra ezt programoztuk akkor minden ajtónyitást hangjelzéssel jelez ( csak nappali állapotban)

Az ajtócsengetés ki - , bekapcsolásának a menete:

Nyomja meg az [1] és [3] gobokat egyszerre , 10 mp -en belül válassza ki azokat a zónákat melyeket csengettetni akar. Amelyik zóna LED - je folyamatosan világít az csengetőnek van programozva. A csengetés megszüntetése ugyan így történik, csak villognia kell annak a zónának a LED-jének amelyiket nem akarjuk , hogy csengessen.

Válasszon:		  1 -es kiválasztva

| villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 ! | villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 ! |
| --- | --- |

Melléklet

sziréna szabotázs	  rendszer szabotázs	230V hiba	        Akkumulátor hiba

| villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 ! | villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 ! | villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 ! | villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 ! |
| --- | --- | --- | --- |

kommunikációs

hiba

| villog világít nem világít 1 2 3 4 5 6  7 ON 8 ! | zóna: ........................ zóna: ........................ zóna: ........................ zóna: ........................ zóna: ........................ Készült: 1999. .....hó. .....nap Hibabejelentés: 06/30/94-34-692 Figyelőszolgálat: .......................... |
| --- | --- |